## Slide 1
SMT首件流程耗时防错
01
02
03
04
05
耗时：10-15分钟
产线状态：生产上一工单
PLM打印BOM
耗时：15-20分钟
产线状态：生产上一工单
线外核对物料
耗时：常规25-30分钟
试产：50-65分钟
产线状态：试产：停线等待
量产：运行生产当前工单
首件量测
耗时25-30分钟
产线状态：生产上一工单
比对站位表
耗时：7-10分钟
产线状态：生产上一工单
线体设备参数首件填写
SMT常规首件品质核对累计耗时大约90分钟（首件仪无程序时耗时大约120分钟），其中比对站位表、首件量测耗时最多；
首件测量浪费点：1、对每个器件容值测量、极性方向检查；2、产线停线等待浪费；
3、人力浪费：每日配备2-3人只专注于测量首件；

## Slide 2
SMT首件防错核对系统（BOM比对站位表）
实施成效

## Slide 3
SMT物料生产流程图展示
采购订单
供应商发料
物流中心
到场卸货
IQC取样
IQC检验
IQC归还
合格标识
U9录入信息
打单入库
核对入库单/数量
核对供应商/数量
料卡信息录入
生产领料单
ECN变更确认
PCB镭雕
巡检线外核料
飞达首套料上线
贴片程序核对
PDA系统扫描
合并工单转产
工艺程序更换
更换物料扫码
分仓归储位
清点物料
收发室制单
审核到货单
物料入库
线边调拨收料
合并工单发料
离线备料
途中接换料
工单完结下料
物料退回线边
尾数物料分拣
尾数线外接料
X光点料机点料
芯片烧录
物料分拣
扫码打印标签
新工单发料
物料员拣料
1、蓝色部分：错料低风险，2、橙色部分：错料中风险，3、红色部分：错料高风险；

## Slide 4
1、SMT站点防错料--ECN变更失败案例

## Slide 5
1、SMT站点防错料--ECN变更分析与改善
研发 / 产品(变更发起)
• 发起PLM/ECR：详细说明变更（料号、描述、用量、替代关系、生效方式）。
• 定义切换策略：明确 “立即切换”/“自然切换”/“指定工单切换” ，并指定旧物料处理方式（返工/报废/消耗）
• 提供关键信息：必要时，提供新旧物料外观对比图、位置图，供现场识别。
1
物控 / 计划(物料调度)
• 同步BOM：在ERP/MES中立即更新并生效新BOM。
• 精准发料：严格按新BOM生成工单物料需求清单进行扣账与发料。
• 缺料处理：若主料缺料，必须协同研发出具正式 《替代料技术通知单》 ，严禁私自替换。
2
SMT线边仓(实物准备)
• 接收双单：同时接收最新站位表与 《ECN执行通知单》。
• 备料复核：依据站位表备料，逐项核对物料标签、料号、规格与通知单要求是否一致。
• 物理隔离：设立“ECN变更专区”，将新旧物料/飞达分区域、加盖、贴红色变更标识管理，防止误取。
3
SMT工艺(程序保证)
• 获取最新基准：从PLM系统捞取已生效的最新版BOM作为唯一依据。
• 更新站位表：比对BOM与现有程序，更新、标注所有变更的物料站位、料号、描述。
• 版本受控：在站位表及贴片程序中明确标注ECN编号及版本，并通过MES系统下发，确保线体获取最新文件。
4
SMT巡检(最终验证)
• 首件必查：首件检验时，必须执行“三层比对”：
① PLM最新BOM ↔ ② 现场站位表/程序 ↔ ③ 实贴板元器件。
• 重点确认：专门核对ECN涉及的物料位置、极性、料号是否正确。
• 签核闭环：首件报告必须包含ECN执行状态确认项，签字后代表ECN在线体已正确实施。
5

## Slide 6
2、SMT站点防错料--离线备料失败案例

## Slide 7
2、SMT站点防错料--离线备料核料分析与改善
SMT线边仓
常见错误类型
1. 上错料（物料与站位表不符）
2. 上错站位（飞达放置位置错误）
3. 物料与工单信息不一致（如替代料未按通知单使用）
SMT巡检员
SMT工艺员
关键控制点
“三核一对”备料法：
① 核实物料标签与《站位表》料号；
② 核实物料规格描述与站位表；
③ 核实物料批次/日期码与要求；
④ 对飞达上料后，扫描飞达条码与站位条码绑定，MES校验。
“一料一飞达”标识：每个飞达粘贴当前物料标签和站位标签，飞达放入料车时与料车位对应。
替代料专项管理：接到正式替代料通知单后，在站位表和飞达上做醒目标识，并单独交接。
常见错误类型
1. 站位表制作错误（料号、站位、极性等）
2. ECN变更未及时更新
3. 删除/添加修改错误）
关键控制点
• “三源一致”原则：站位表必须依据PLM最新BOM、ECN变更单、客户Gerber文件三方信息制作，并标注版本和ECN号。
• “变更标记”法：在站位表中对变更项（新增、删除、替换）用高亮色标注，并附加变更说明。
• “双人交叉校验”：工艺员制作站位表后，由另一工艺员或工程师依据原始资料交叉核对，并签字确认。
• MES集成：将校验通过的站位表导入MES，并通过MES下发至线边仓和贴片机，避免纸质文件传递错误。
常见错误类型
1. 首件核对BOM，未发现站位表错误
2. 替代物料用错未检出
3. 物料标签与实物不符
关键控制点
• “三层比对”首件确认：
① PLM最新BOM；
② 现场站位表/程序；
③ 实贴板元器件（料号、极性、位置）。
重点核对变更点和替代料。
• “变更点专项检查表”：针对ECN或替代料，制作专项检查表，逐项确认并签字。
• 过程巡检“三必查”：
① 必查换料记录与扫码执行；
② 必查飞达站位与站位表一致性；
③ 必查关键物料（如BGA、芯片）的极性、方向。

## Slide 8
3、SMT站点防错料--途中接换料失败案例

## Slide 9
3、SMT站点防错料--途中接换料分析与改善
技能不足
物料员&操机员
违规作业
设备失效
扫码枪&MES系统
维护漏失
实物不符
贴片料&标签信息
标签错误
尾料处理无规
尾数料&流程规范
考核激励偏颇
相似料号物料
防错布局&智能设备
接料量测防呆
需改善

## Slide 10
3、SMT站点防错料--途中接换料--规范流程
操机员作业
换料登记
01
02
03
04
05
06
拿取物料
物料依订单使用，禁止物料挪用，混用
2.依据生产机型，站位表，BOM,变更单与料盘物料核对
扫描作业
进行扫码作业，同时目视确认回流焊显示器及PDA是否显示 OK （如果显示 NG ，须停下重新确认物料站位、料号、规格是否正确）
留样测量
确保一致后方可进行接料( Chip 电容须留样粘贴到新料盘上）
在换料记录表上登记：换料时间、数量并签名、新旧料盘比对规格在旧料盘规格上划线同时保留旧料盘；
记录填写
需要接料的新料物料信息记录在<<SMT换料记录表>>中:接换料时间，换料机台站位，物料编号，规格信息（电压值,误差值），实际数量，批次信息
通知巡检
通知巡检核料
注意：站位物料打空，重新上料，必须经巡检核料后才能启动设备生产（未经巡检核料，禁止直接开打）
巡检核料
01
根据换料记录表登记的站位、料号、规格内容同机台站位表确认是否一致；
02
03
04
05
06
根据换料记录表上登记内容核对对应飞达新料盘：站位、料号、规格、数量是否一致；
同时比对换下旧料盘确保一致性，将新料盘上电容留样揭下粘贴到换料记录表，同时量测值；
在新料盘做盖章/签名动作，同时在换料记录表登记：量测值、料号、时间、签名；
按4H为单位依据换料记录确认空料盘个数是否与换料记录表个数一致，确认是否漏盖章/签名；
按3H为单位需PDA做系统大查料扫描；

## Slide 11
4、SMT站点防错料--合并工单转产错料案例

## Slide 12
4、SMT站点防错料--合并工单转产预防错料改善
维度
常见错误类型
正确做法与关键控制点
主要预防合并工单转产中：操机员更换物料料站错、工艺程序制作更换错、巡检核料异常

## Slide 13
5、SMT站点防错料--工单完结下料/退料错料

## Slide 14
5、SMT站点防错料--工单完结下料/退料改善
03
02
01
操机员：
退料前最后防线
临近结单违规操作：
• "最后一点"心态，接料不扫描不记录
• 误接相似物料，自认为"马上用完"
• 剩余10-20片时换料，错误隐蔽
正确做法与关键控制点
强制扫码窗口期
• 设定"结单警戒线"（如最后50片），此后任何换料强制双人扫码确认
• MES系统在警戒线后禁止单人操作，需班长授权
错料混入退料：
• 接错料未用完，随正确料盘一同退库
• 未清空飞达，残留错料在料带中
• 退料标签未标注"已开封/有混料风险"
退料前物理清零
• "飞达三清"原则：清料→清洁→清点
• 退仓前必须将飞达内料带全部抽出检查，确认无"夹心"错料
• 退料标签红标警示："已开封，需全检"
无记录追溯：
• 手工记录遗漏或错误
• 未记录换料时剩余片数
• 交接班信息断层
数字化结单报告
• MES自动生成结单换料日志，包含：时间、站位、物料号、操作员、剩余量
• 扫码关闭工单：只有所有站位扫码确认"已清空"才能关闭工单
工艺员： 程序管理责任人
线边仓： 退料检验闸口
01
02
03
01
02
03
程序修改无管控：
• 为尾数板临时跳空站位，未记录
• 多个版本程序共存，易调用错误
• 修改后未验证影响范围
结单未复位程序：
• 忘记恢复跳空站位
• "下次生产前再改"心态
• 无自动提醒机制
漏件风险潜伏：
• 跳空站位影响极性判断
• 未通知下批首件检验重点检查
• 无预防漏件检测机制
退料无检验接收：
• 产线退什么收什么，无核对
• 开封料、尾料直接混入良品库
• 标签信息信任，不核对实物
超领补料无分析：
• 产线报损就补，不查原因
• 重复性错料未识别
• 补料成为错料"洗白"通道
物料身份混淆：
• 退料标签丢失或模糊，凭记忆入库
• 相似物料退料未隔离
• 合格/待检/禁用状态混放
程序修改工单绑定
• 任何程序修改必须创建子版本，命名规则：原程序_工单号_修改日期
• 修改清单可视化：在程序文件头部注释修改内容、站位、原因
程序复位确认制
• 双锁机制：工艺员修改→生产使用→结单后工艺员必须复位并签字确认
• 程序状态看板：产线看板显示"当前程序状态"：标准/已修改/待复位
漏件防御三步骤
• 修改影响分析：程序修改时系统自动提示受影响物料清单
• 首件专项检查表：下批首件必须重点检查曾被跳空的站位
• AOI程式联动：程序修改时同步更新AOI检测程式
退料检验流程
• 设立退料待检区，所有产线退料先入此区
• 退料必检原则：开封料100%核对标签与实物丝印
• 使用便携式LCR表抽测阻容类物料（至少前5盘）
补料触发根因分析
• 超领报警阈值：单工单超领＞3次或超领率＞2%自动报警
• 补料审批流程：产线申请→班长核实→质量员确认原因→仓库发放
退料身份重确认
• 退料即重贴标：无论原标签如何，退料入库前重新打印粘贴仓库条码
• 扫描入库绑定：扫描新标签与库位绑定，系统记录物料履历

## Slide 15
6、SMT站点防错料--尾数散料线外接错料

## Slide 16
6、SMT站点防错料--线外接料防错控制规范
【允许/禁止清单】 • 严禁接料：IC、有极性/方向元件、任何差异仅在内部分质的物料（如不同阻值电阻）。
• 允许接料：仅限无极性、外观有唯一丝印编码的物料（如特定容值/电压的陶瓷电容）。
【“一盘一料”原则】
• 数量限制：单盘尾料最多允许接入1段外部料带，禁止多段拼接。
• 物理隔离：不同料号的尾料必须在不同料盘上操作，严禁混接。
• 标识：接头处必须粘贴专用接头标签，注明两段物料的原信息及操作员。
【工具化、放大化核对】
• 强制使用工具：必须借助带光源放大镜或显微镜相机核对丝印。
• 双人异字核对：一人念原物料编码，另一人核对新料丝印并复述。
• 拍照留存：对拼接料盘的丝印进行拍照，照片随工单存档。
【100%电气测试】
• 阻容类必测：电阻、电容必须使用校准过的LCR表进行全数值测量，并与BOM规格比对。
• 记录溯源：测量结果（数值、测试仪器编号）需记录在《尾料接料记录单》上。 • 导入自动接料机
物料种类
（能否接料）
接头数量
（可控可溯）
丝印确认
（视觉防错）
量测手段
（自动化智能化）
①高风险物料误接：如芯片、BGA、QFN等接错，代价巨大。
②极性/方向物料混淆：如二极管、钽电容，接反导致批量不良。
③ 仅凭外观判断：不同阻值容值的阻容件外观一致，错误风险极高。
①丝印模糊/微小：0402、0201等小元件丝印肉眼无法辨识。
②核对流于形式：物料员未使用工具，仅凭感觉判断。
③相似丝印混淆：如“102”与“201”看错。
①完全依赖标签：不进行任何电气性能验证。
②仪器未校准：万用表/LCR表不准，导致误判。
③抽测未全测：只测接头一端，未测接入的新料部分。
①“贪多”心理：一次拼接过多盘，导致混乱与追溯困难。
②“三明治”错料：不同物料被拼接在同一盘内，形成致命陷阱。
维度
常见错误类型
正确做法与关键控制点
配备所有必要工具
作业区设置专岗
按清单作业接料
工具核对丝印
仪器测量
粘贴唯一追溯标签
填写记录单
巡检100%复核
流程

## Slide 17
7、SMT站点防错料--自动点料与扫码打印标签错误

## Slide 18
7、SMT站点防错料--X-Ray点料与标签管理防错控制
• 信息源错误：点料机读取的物料信息（如料号）本身有误。
• 打印延迟：一次打印多张标签，导致拿取、粘贴时混乱。
• 粘贴不牢：标签脱落，导致物料再次“身份丢失”。
标签管理（信息准确与绑定）
• 误收“问题料”：接收内含多个接头的料盘，点料数量失真。
• 接收无身份物料：标签遗失的“光盘”料，无法追溯与核对。
• 接收未检料：跳过品质巡检的最终确认，接收状态不明的物料。
接收确认（作业准入条件）
• 同时扫描打印多盘物料，导致 “张冠李戴”—A料标签贴在B料盘上。
• 中断干扰：作业中途被干扰，返回后混淆操作对象。
• 无追溯记录：出错后无法回溯是哪个物料员、在何时操作的哪盘料。
作业流程（防交叉错贴）
02
01
03
料盘标签管理
• 查接头：目视检查料盘，如有接头（无尾数确认），拒收并退回产线要求处理。
• 查原标：核对原始工单标签，信息模糊或缺失，拒收。
• 查签章：确认有IPQC “尾料合格”签章/标记，无签章则拒收。
【一盘一料一人操作】
• 物理隔离操作：操作台每次只允许放置一盘待处理物料。
• 单盘闭环流程：执行 “取料->X-Ray点料->立即打印标签->立即粘贴” 的连贯动作，完成后此料盘移至“已完成区”，再取下一盘。
• 扫描原标获取信息：打印新标签前，强制扫描原物料标签作为信息源，而非手动输入。
• 打印即贴机制：点料机与打印机联动，点料完成后立即打印出唯一一张标签，杜绝多张标签同时输出。
• “一贴一压”：粘贴标签后，必须用手抚压确保牢固，并检查条码可扫描。
流程防错： 严格执行“一盘一码”操作，即完成一盘物料的点料、打印、贴标全过程后， 再处理下一盘，严禁多盘同时交叉作业